|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 150 K, entsprechend ÖNORM EN 1433 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-14 mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen, mit schraubloser Arretierung System Powerlock, aus Polymerbeton P, Nennweite 15,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Baubreite 21,0 cm, Bauhöhe 22,0 cm*, 27,0 cm*, 32,0 cm* Gewicht 66,0 - 74,5 kg, mit Vorformung für senkrechten Anschluss DN150 mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite, mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Guss (GG), mit Stegrost aus Kugelgraphitguss (GGG), Schlitzweite 14mm jeweils spezialbeschichtet Belastungsklasse D 400 - F 900 nach ÖNORM EN 1433, Einlaufquerschnitt 680 cm²/m, Eigengefälle* Wasserspiegelgefälle* Sohlengefälle als Stufengefälle* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |  |  |
|  | Angebotenes System: ........................ (Bieterangabe) |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 150 K, siehe Pos. 01, jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 22,0 cm* / 27,0 cm* / 32,0 cm* mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® S 150 K Übergangsstück aus Polymerbeton P, zur Überbrückung von 5 cm Höhendifferenz bei Verlegung mit Stufengefälle, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 150 K, siehe Pos. 01, jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, für Bauhöhe 22,0 cm*/ 27,0 cm*/ 32,0 cm* mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit NBR-O-Ring im Boden für senkrechten Abgang DN150, mit zwei Einlaufseiten, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.5 | ACO DRAIN S 150 K Einlaufkasten einteilig, mit integrierter TÜV-geprüfter Lippenlabyrinthdichtung, mit schraubloser Arretierung System Powerlock, aus Polymerbeton P, Baulänge 50,0 cm, Baubreite 21,0 cm, Bauhöhe 62,0 cm, Gewicht 58,5 kg, mit zwei Einlaufseiten, passend für die Rinnen S 150 K flüssigkeitsdicht anschließbar, mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Guss (GG), mit Stegrost aus Kugelgraphitguss (GGG), jeweils spezialbeschichtet Belastungsklasse D 400 - F 900 nach ÖNORM EN 1433, Einlaufquerschnitt 680 cm²/m, mit integriertem Schlammeimer aus Kunststoff, mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, Artikel-Nr. 10547 mit Anschluß DN 150, Artikel-Nr. 10548 mit Anschluß DN 200, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.6 | ACO DRAIN® S 150 K Adapter für Fließrichtungswechsel aus Polymerbeton P, mit Gusskante, passend für die Bauhöhe 22,0 cm* / 27,0 cm* / 32,0 cm*, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.7 | ACO DRAIN® S 150 K Kombi-Stirnwand für Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton P, mit Gusskante, passend für die Rinnen der Pos. 01 und 02, liefern und einbauen |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.8 | ACO DRAIN® S 150 K Stirnwand für Rinnenende, aus Polymerbeton P, mit Gusskante, mit Stutzen PE-HD DN 150, passend für die Bauhöhe 22,0cm* / 27,0cm* / 32,0cm*, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.9 | Sicherheitsfalze(SF) am Rinnenstoss dauerelastisch abdichten gem. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers entsprechend bauaufsichrlicher Zulassung für LAU-Anlagen mit: Dichtstoff Masterflex 700 FR GG, in 450 ml Kartusche Primer Masterflex 700 N, in 1 Liter Gebinde Verarbeitungsset 3-teilig (wiederverwendbar) (Industriepistole / Mischständer / Kartuschenrührer) |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.10 | ACO DRAIN® Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste, liefern. |  |  |
|  | 1 St. | ................... | ................. |
|  | *Nichtzutreffendes bitte streichen |  |  |