|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 300 K, entsprechend ÖNORM EN 1433 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-14 mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen, mit schraubloser Arretierung System Powerlock aus Polymerbeton P, Nennweite 30,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Baubreite 36,0 cm, Bauhöhe 40,0 cm, Gewicht 118,4 kg, mit Vorformung für senkrechten Anschluss DN 200, mit ACO DRAIN Sicherheitsfalz (SF) auf der Auslaufseite, mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Guss (GG), mit Stegrost aus Kugelgraphitguss (GGG), Schlitzweite 18mm jeweils spezialbeschichtet, Belastungsklasse D 400 - F 900 nach ÖNORM EN 1433, Einlaufquerschnitt 1511 cm²/m, Wasserspiegelgefälle liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |  |  |
|  | Angebotenes System: ........................ (Bieterangabe) |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 300 K, siehe Pos. 01, jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 40,0 cm mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 300 K, siehe Pos. 01, jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 44,0 cm passend für die Rinnen S 300 K mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit eingeformtem NBR-O-Ring für senkrechten Abgang DN 200, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 300 K, siehe Pos. 01, jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, jedoch mit ACO DRAIN Sicherheitsstopfen DN150 im Boden, Bauhöhe 44,0/45,5 cm passend für die Rinnen S 300 K mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.5 | ACO DRAIN® S 300 K Adapter für Fließrichtungswechsel aus Polymerbeton P, mit Gusskante, für Bauhöhe 40,0 cm, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.6 | ACO DRAIN® S 300 K Einlaufkasten mehrteilig kurzform, mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen, mit integrierter TÜV-geprüfter Lippenlabyrinthdichtung mit schraubloser Arretierung System Powerlock, aus Polymerbeton P, Baulänge 50,0 cm, Baubreite 36,0 cm, Gewicht 122,0 kg, mit zwei Einlaufseiten, passend für die Rinnen S 300 K, mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Guss (GG), mit Stegrost aus Kugelgraphitguss (GGG), jeweils spezialbeschichtet, Belastungsklasse D 400 - F 900 nach ÖNORM EN 1433, Einlaufquerschnitt 1511 cm²/m, bestehend aus: • Oberteil, • Unterteil Kurzform mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN150* / DN200* • Schlammeimer Stahl verzinkt liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.7 | ACO DRAIN® S 300 K Einlaufkasten mehrteilig langform, mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen, mit integrierter TÜV-geprüfter Lippenlabyrinthdichtung mit schraubloser Arretierung System Powerlock, aus Polymerbeton P, Baulänge 50,0 cm, Baubreite 36,0 cm, Gewicht 143,5 kg, mit zwei Einlaufseiten, passend für die Rinnen S 300 K mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Guss (GG), mit Stegrost aus Kugelgraphitguss (GGG), jeweils spezialbeschichtet, Belastungsklasse D 400 - F 900 nach ÖNORM EN 1433, Einlaufquerschnitt 1511 cm²/m, bestehend aus • Oberteil, • Unterteil Langform mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN150* / DN200* • Schlammeimer Stahl verzinkt liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.8 | ACO DRAIN® S 300 K Einlaufkasten-Zwischenteil aus Polymerbeton P, Bauhöhe 30,0 cm, Gewicht 20,7 kg, passend für die mehrteiligen Einlaufkästen S 300 K zur Erhöhung der Einbautiefe, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.9 | ACO DRAIN® S 300 K Kombi-Stirnwand für Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton P, mit Gusskante, passend für die Rinnen S 300 K, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.10 | ACO DRAIN® S 300 K Stirnwand für Rinnenende, aus Polymerbeton P, mit Gusskante, mit eingeformten NBR-O-Ring, mit Stutzen PE-HD DN 200, passend für die Rinnen S 300 K liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.11 | Sicherheitsfalze(SF) am Rinnenstoss dauerelastisch abdichten gem. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers entsprechend bauaufsichrlicher Zulassung für LAU-Anlagen mit: Dichtstoff Masterflex 700 FR GG, in 450 ml Kartusche Primer Masterflex 700 N, in 1 Liter Gebinde Verarbeitungsset 3-teilig (wiederverwendbar) (Industriepistole / Mischständer / Kartuschenrührer) |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.12 | ACO DRAIN® Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste, liefern. |  |  |
|  | 1 St. | ................... | ................. |
|  | *Nichtzutreffendes bitte streichen |  |  |