ACO Qmax® 225 Linienentwässerung

Die Gesamtlänge des Rinnenstranges

beträgt ........................ m,

bestehend aus :

01A	Stk	Entwässerungsrinne

ACO Qmax® 225 Schlitzrinne Typ M,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung,

Kreisförmiger Rinnenkörper aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE), einteilig nicht verschraubt,

monolithischer Rinnenkörper, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge
Zargenmaterial Guss, Typ „Q-Flow“
für Beton- oder Asphalt-Belag 
mit einer Schlitzweite von 26mm,

Nennweite 225mm,

Baulänge 200,0 cm,

Einlaufquerschnitt rund 188 cm2/m

Baubreite 29,0 cm,
			Gewicht 24 kg,

Bauhöhe Anfang/Ende 48 cm,

mit Wasserspiegelgefälle,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

01B	Stk	Entwässerungsrinne

ACO Qmax® 225 Schlitzrinne Typ M,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung,

Kreisförmiger Rinnenkörper aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE), einteilig nicht verschraubt,

monolithischer Rinnenkörper, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge
Zargenmaterial Guss, Typ „Q-Guard“
für Beton- oder Asphalt-Belag 
mit einem Doppelschlitz von jeweils 8mm Weite,

Nennweite 225mm,

Baulänge 200,0 cm,

Einlaufquerschnitt rund 109 cm2/m

Baubreite 29,0 cm,
			Gewicht 25 kg,

Bauhöhe Anfang/Ende 48 cm,

mit Wasserspiegelgefälle,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

01C	Stk	Entwässerungsrinne

ACO Qmax® 225 Schlitzrinne Typ M,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung,

Kreisförmiger Rinnenkörper aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE), einteilig nicht verschraubt,

monolithischer Rinnenkörper, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge
Zargenmaterial Stahl verzinkt, Typ „Q-Flow“
für Beton-Belag 
mit einer Schlitzweite von 26mm,

Nennweite 225mm,

Baulänge 200,0 cm,

Einlaufquerschnitt rund 181 cm2/m

Baubreite 29,0 cm,
			Gewicht 17,8 kg,

Bauhöhe Anfang/Ende 48 cm,

mit Wasserspiegelgefälle,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

01D	Stk	Entwässerungsrinne

ACO Qmax® 225 Schlitzrinne Typ M,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung,

Kreisförmiger Rinnenkörper aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE), einteilig nicht verschraubt,

monolithischer Rinnenkörper, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge
Zargenmaterial Stahl verzinkt, Typ „Q-Guard“
für Beton- oder Asphalt-Belag 
mit Schlitzweiten von 10mm,

Nennweite 225mm,

Baulänge 200,0 cm,

Einlaufquerschnitt rund 84 cm2/m

Baubreite 29,0 cm,
			Gewicht 15,3 kg,

Bauhöhe Anfang/Ende 48 cm,

mit Wasserspiegelgefälle,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

01E	Stk	Entwässerungsrinne

ACO Qmax® 225 Schlitzrinne Typ M,

für Belastungsklasse A 15 bis D 400

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung,

Kreisförmiger Rinnenkörper aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE), einteilig nicht verschraubt,

monolithischer Rinnenkörper, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge
Zargenmaterial Stahl verzinkt, Typ „Q-Slot“
für Pflaster Belag 
mit einer Schlitzweite von 10mm

Nennweite 225mm,

Baulänge 200,0 cm,

Einlaufquerschnitt rund 100 cm2/m

Baubreite 29,0 cm,
			Gewicht 22,9 kg,

Bauhöhe Anfang/Ende 58 cm,

mit Wasserspiegelgefälle,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

02	Stk	ACO Qmax® Multifunktionsstirnwand
			aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE) für Rinnenanfang und -ende,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über aufgebrachte Doppellippendichtung,

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 225, als geschlossene Stirnwand verwendbar oder nach Absägen der Stirnwandseite auch als Rohrverbindung DNID225 verwendbar.

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

03	Stk	ACO Qmax® Übergangsstück
			aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE) für ACO Qmax® 225 auf 350,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über Doppellippendichtung,

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 225 und Qmax® 350, zur Ausbildung eines Stufengefälles zwischen ACO Qmax® 225 und ACO Qmax® 350 Rinnen.

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

04	Stk	ACO Qmax® Schutzstreifen
			für ACO Qmax Zargen aus Gusseisen

passend für alle Zargen aus Gusseisen, zum Schutz während des Einbaus,

liefern

05A	Stk	ACO Qmax® Universal-Einlaufkasten

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 124

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 225 und Qmax® 350
		mehrteiliger Ablaufkörper bestehend aus einem oder mehreren Schachtelementen aus MDPE mit

Aufsatz aus Gusseisen und Gusseisen Stegrost Klasse D400 od. F900

verwendbar als Einlaufkasten und Zugangsöffnung für Revisionszwecke mit Rinnenanschlussmöglichkeit an allen 4 Seiten.

1-teilig verwendbar als Revisionselement

Baulänge 56,5 cm,

Baubreite 56,5 cm,

Einlaufkasten: Bauhöhe komplett 64 cm, Gewicht 48kg (D400) / 77,5kg (F900) *

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
			*… bitte nicht zutreffendes streichen

05B	Stk	ACO Qmax® Universal-Einlaufkasten

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 124

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 225 und Qmax® 350
		mehrteiliger Ablaufkörper bestehend aus einem oder mehreren Schachtelementen aus MDPE mit

Aufsatz aus Gusseisen und Gusseisen Stegrost Klasse D400 od. F900

verwendbar als Einlaufkasten und Zugangsöffnung für Revisionszwecke mit Rinnenanschlussmöglichkeit an allen 4 Seiten.

2-teilig verwendbar als Revisionselement und für 110mm PVC-U Einlauf und 160mm PVC-U, 200mm, 225mm u. 300mm Ablauf

Baulänge 56,5 cm,

Baubreite 56,5 cm,

Einlaufkasten mit Rohranschluss: Bauhöhe komplett 109,5 cm, Gewicht 52kg (D400) / 81,5kg (F900) *

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
			*… bitte nicht zutreffendes streichen

05C	Stk	ACO Qmax® Universal-Einlaufkasten

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 124

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 225 und Qmax® 350
		mehrteiliger Ablaufkörper bestehend aus einem oder mehreren Schachtelementen aus MDPE mit

Aufsatz aus Gusseisen und Gusseisen Stegrost Klasse D400 od. F900

verwendbar als Einlaufkasten und Zugangsöffnung für Revisionszwecke mit Rinnenanschlussmöglichkeit an allen 4 Seiten.

3-teilig verwendbar als Revisionselement und für 110mm PVC-U Einlauf und 160mm PVC-U, 200mm, 225mm u. 300mm Ablauf sowie als Schlammfang

Baulänge 56,5 cm,

Baubreite 56,5 cm,

Einlaufkasten mit Rohranschluss und Schlammfang: Bauhöhe komplett 160 cm, Gewicht 60kg (D400) / 89,5kg (F900) *

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
			*… bitte nicht zutreffendes streichen

05D	Stk	ACO Qmax® Universal-Einlaufkasten

für Belastungsklasse A 15 bis D 400

zertifiziert nach EN 124

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 225 und Qmax® 350
		mehrteiliger Ablaufkörper bestehend aus einem oder mehreren Schachtelementen aus MDPE mit

Aufsatz aus verzinktem Stahl mit Abdeckung und Schlitzrahmen verzinkt Klasse D400

verwendbar als Einlaufkasten und Zugangsöffnung für Revisionszwecke mit Rinnenanschlussmöglichkeit an allen 4 Seiten.

1-teilig verwendbar als Revisionselement

Baulänge 52 cm,

Baubreite 52 cm,

Einlaufkasten: Bauhöhe komplett 74 cm, Gewicht 55,5kg *

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
			*… bitte nicht zutreffendes streichen

05E	Stk	ACO Qmax® Universal-Einlaufkasten

für Belastungsklasse A 15 bis D 400

zertifiziert nach EN 124

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 225 und Qmax® 350
		mehrteiliger Ablaufkörper bestehend aus einem oder mehreren Schachtelementen aus MDPE mit

Aufsatz aus verzinktem Stahl mit Abdeckung und Schlitzrahmen verzinkt Klasse D400

verwendbar als Einlaufkasten und Zugangsöffnung für Revisionszwecke mit Rinnenanschlussmöglichkeit an allen 4 Seiten.

2-teilig verwendbar als Revisionselement und für 110mm PVC-U Einlauf und 160mm PVC-U, 200mm, 225mm u. 300mm Ablauf

Baulänge 52 cm,

Baubreite 52 cm,

Einlaufkasten mit Rohranschluss: Bauhöhe komplett 119,5 cm, Gewicht 59,5kg *

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
			*… bitte nicht zutreffendes streichen

05F		Stk	ACO Qmax® Universal-Einlaufkasten

für Belastungsklasse A 15 bis D 400

zertifiziert nach EN 124

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 225 und Qmax® 350
		mehrteiliger Ablaufkörper bestehend aus einem oder mehreren Schachtelementen aus MDPE mit

Aufsatz aus verzinktem Stahl mit Abdeckung und Schlitzrahmen verzinkt Klasse D400

verwendbar als Einlaufkasten und Zugangsöffnung für Revisionszwecke mit Rinnenanschlussmöglichkeit an allen 4 Seiten.

3-teilig verwendbar als Revisionselement und für 110mm PVC-U Einlauf und 160mm PVC-U, 200mm, 225mm u. 300mm Ablauf sowie als Schlammfang

Baulänge 52 cm,

Baubreite 52 cm,

Einlaufkasten mit Rohranschluss und Schlammfang: Bauhöhe komplett 170 cm, Gewicht 67,5kg *

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
			*… bitte nicht zutreffendes streichen