ACO Qmax® 700 Linienentwässerung

Die Gesamtlänge des Rinnenstranges

beträgt ........................ m,

bestehend aus :

01A	Stk	Entwässerungsrinne

ACO Qmax® 700 Schlitzrinne Typ M,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über EPDM Dichtung,

Eiförmiger Rinnenkörper aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE), einteilig,

monolithischer Rinnenkörper, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge
Zargenmaterial Guss, Typ „Q-Flow“
für Beton- oder Asphalt-Belag 
mit einer Schlitzweite von 26mm,

Nennweite 700 mm,

Baulänge 200,0 cm,

Einlaufquerschnitt rund 188 cm2/m

Baubreite 73,0 cm,
			Gewicht 49,7 kg,

Bauhöhe Anfang/Ende 107 cm,

mit Wasserspiegelgefälle,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

01B	Stk	Entwässerungsrinne

ACO Qmax® 700 Schlitzrinne Typ M,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über EPDM Dichtung,

Eiförmiger Rinnenkörper aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE), einteilig,

monolithischer Rinnenkörper, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge
Zargenmaterial Guss, Typ „Q-Guard“
für Beton- oder Asphalt-Belag 
mit einem Doppelschlitz von jeweils 8mm Weite,

Nennweite 700mm,

Baulänge 200,0 cm,

Einlaufquerschnitt rund 109 cm2/m

Baubreite 73,0 cm,
			Gewicht 50,7 kg,

Bauhöhe Anfang/Ende 107 cm,

mit Wasserspiegelgefälle,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

01C	Stk	Entwässerungsrinne

ACO Qmax® 700 Schlitzrinne Typ M,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über EPDM Dichtung,

Eiförmiger Rinnenkörper aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE), einteilig,

monolithischer Rinnenkörper, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge
Zargenmaterial Stahl verzinkt, Typ „Q-Flow“
für Beton-Belag 
mit einer Schlitzweite von 26mm,

Nennweite 700 mm,

Baulänge 200,0 cm,

Einlaufquerschnitt rund 181 cm2/m

Baubreite 73,0 cm,
			Gewicht 41,9 kg,

Bauhöhe Anfang/Ende 107 cm,

mit Wasserspiegelgefälle,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

01D	Stk	Entwässerungsrinne

ACO Qmax® 700 Schlitzrinne Typ M,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über EPDM Dichtung,

Eiförmiger Rinnenkörper aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE), einteilig,

monolithischer Rinnenkörper, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge
Zargenmaterial Stahl verzinkt, Typ „Q-Guard“
für Beton- oder Asphalt-Belag 
mit Schlitzweiten von 10mm,

Nennweite 700 mm,

Baulänge 200,0 cm,

Einlaufquerschnitt rund 84 cm2/m

Baubreite 73,0 cm,
			Gewicht 39,4 kg,

Bauhöhe Anfang/Ende 107 cm,

mit Wasserspiegelgefälle,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

01E	Stk	Entwässerungsrinne

ACO Qmax® 700 Schlitzrinne Typ M,

für Belastungsklasse A 15 bis D 400

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über EPDM Dichtung,

Eiförmiger Rinnenkörper aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE), einteilig,

monolithischer Rinnenkörper, mit Einlaufschlitz und aufgesteckter Zarge
Zargenmaterial Stahl verzinkt, Typ „Q-Slot“
für Pflaster Belag 
mit einer Schlitzweite von 10mm

Nennweite 700 mm,

Baulänge 200,0 cm,

Einlaufquerschnitt rund 100 cm2/m

Baubreite 73,0 cm,
			Gewicht 47,0 kg,

Bauhöhe Anfang/Ende 117 cm,

mit Wasserspiegelgefälle,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

02	Stk	ACO Qmax® Stirnwand
			aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE) für Rinnenanfang und -ende,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über EPDM Dichtung,

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 700,

für die Verwendung am männlichen Rinnenende an der Perforierung abschneidbar

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

03	Stk	ACO Qmax® Stirnwand Blindende
			aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE) für angeschnittene Rinnenenden,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über EPDM Dichtung,

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 700,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

04A	Stk	ACO Qmax® Übergangsstück
			aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE) für ACO Qmax® 550/700,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über EPDM Dichtung,

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 550 und Qmax® 700, zur Ausbildung eines Stufengefälles zwischen ACO Qmax® 550 und ACO Qmax® 700 Rinnen.

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

04B	Stk	ACO Qmax® Übergangsstück
			aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE) für ACO Qmax® 700/900,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433, Flüssigkeitsdichte Montage über EPDM Dichtung,

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 700 und Qmax® 900, zur Ausbildung eines Stufengefälles zwischen ACO Qmax® 700 und ACO Qmax® 900 Rinnen.

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

05	Stk	ACO Qmax® Verbindungsstück
			aus Mitteldichtem Polyethylen (MDPE) zum Anschluss an den Einlaufkasten,

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 1433,

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 700,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

06	Stk	ACO Qmax® Schutzstreifen
			für ACO Qmax Zargen aus Gusseisen

passend für alle Zargen aus Gusseisen, zum Schutz während des Einbaus,

liefern

07A	Stk	ACO Qmax® Universal-Einlaufkasten

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 124

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 550, Qmax® 700 und Qmax® 900
		einteiliger Ablaufkörper aus MDPE mit

Aufsatz aus Gusseisen und Gusseisen Stegrost Klasse D400 od. F900

verwendbar als Einlaufkasten und Zugangsöffnung für Revisionszwecke mit Rinnenanschlussmöglichkeit an allen 4 Seiten.

Baulänge 87,0 cm,

Baubreite 87,0 cm,

Bauhöhe komplett 150 cm, Gewicht 48 kg (D400) / 52,0 kg (F900) *

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
			*… bitte nicht zutreffendes streichen

07B	Stk	ACO Qmax® Universal-Einlaufkasten

für Belastungsklasse A 15 bis F 900

zertifiziert nach EN 124

passend für alle Rinnen des Typs Qmax® 550, Qmax® 700 und Qmax® 900
		einteiliger Ablaufkörper aus MDPE mit

Aufsatz aus Gusseisen und Gusseisen Abdeckplatte Klasse D400 od. F900

verwendbar als Einlaufkasten und Zugangsöffnung für Revisionszwecke mit Rinnenanschlussmöglichkeit an allen 4 Seiten.

Baulänge 87,0 cm,

Baubreite 87,0 cm,

Bauhöhe komplett 150 cm, Gewicht 77,5 kg (D400) / 81,5 kg (F900) *

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
			*… bitte nicht zutreffendes streichen