|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 100 K, entsprechend DIN EN 1433 / DIN V 19580 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-14 mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen, mit schraubloser Arretierung System Powerlock, aus Polymerbeton P, Nennweite 10,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Baubreite 16,0 cm, Bauhöhe 16,5 - 26,5 cm, Gewicht 38,0 - 44,0 kg, mit ACO DRAIN Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite, mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Guss (GG), mit Stegrost aus Kugelgraphitguss (GGG), Schlitzweite 12mm jeweils spezialbeschichtet Belastungsklasse D 400 - F 900 nach ÖNORM EN 1433, Einlaufquerschnitt 380 cm²/m, Wasserspiegelgefälle* Sohlengefälle als Stufengefälle* Sohlengefälle als Eigengefälle 0,5%* in der Rinnensohle liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |  |  |
|  | Angebotenes System: ........................ (Bieterangabe) |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 100 K, siehe Vorposition, jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 16,5 cm* / 21,5 cm* / 26,5 cm* mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® S 100 K Übergangsstück aus ACO Polymerbeton P, zur Überbrückung von 5cm Höhendifferenz bei Verlegung mit Stufengefälle, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 100 K, siehe Pos. 01, jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, für Bauhöhe 22,5 cm*/ 27,5 cm*/ 32,5 cm* mit zwei Einlaufseiten, mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit NBR-O-Ring im Boden für senkrechten Abgang DN100, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.5 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 100 K, siehe Pos. 01, jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, für Bauhöhe 24,0 cm* / 29,0 cm*/ 34,0 cm*, mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit ACO DRAIN Sicherheitsstopfen DN100, mit zwei Einlaufseiten, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.6 | ACO DRAIN® S 100 K Einlaufkasten einteilig, mit integrierter TÜV-geprüfter Lippenlabyrinthdichtung, mit schraubloser Arretierung System Powerlock, aus Polymerbeton P, Baulänge 50,0 cm, Baubreite 16,0 cm, Bauhöhe 52,0 cm, Gewicht 41,0 kg, mit zwei Einlaufseiten, passend für die Rinnen S 100 K flüssigkeitsdicht anschließbar, mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Guss (GG), mit Stegrost aus Kugelgraphitguss (GGG), jeweils spezialbeschichtet Belastungsklasse D400-F900 nach ÖNORM EN 1433, Einlaufquerschnitt 380 cm²/m, mit integriertem Schlammeimer aus Kunststoff, Artikel-Nr. 10545 mit Anschluß DN 100, Artikel-Nr. 10546 mit Anschluß DN 150, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.7 | ACO DRAIN® S 100 K Adapter für Fließrichtungswechsel aus Polymerbeton P, mit Gusskante, für Bauhöhe 16,5 cm* / 21,5 cm* / 26,5 cm*, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.8 | ACO DRAIN® S 100 K Kombi-Stirnwand für Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton P, mit Gusskante, passend für S 100 K Rinnen der Bauhöhen 16,5cm bis 26,5cm liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.9 | ACO DRAIN® S 100 K Stirnwand für Rinnenende, aus Polymerbeton P, mit Gusskante, mit eingeformten NBR-O-Ring, mit Stutzen PE-HD DN 100, passend für Bauhöhe 16,5 cm* / 21,5 cm* / 26,5 cm*, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.10 | Sicherheitsfalze(SF) am Rinnenstoss dauerelastisch abdichten gem. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers entsprechend bauaufsichrlicher Zulassung für LAU-Anlagen mit: Dichtstoff Masterflex 700 FR GG, in 450 ml Kartusche Primer Masterflex 700 N, in 1 Liter Gebinde Verarbeitungsset 3-teilig (wiederverwendbar) (Industriepistole / Mischständer / Kartuschenrührer) |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.11 | ACO DRAIN® Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste, liefern. |  |  |
|  | 1 St. | ................... | ................. |
|  | *Nichtzutreffendes bitte streichen |  |  |