|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 200 K, entsprechend ÖNORM EN 1433 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-14 mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen, mit schraubloser Arretierung System Powerlock®, aus Polymerbeton P, Nennweite 20,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Baubreite 26,0 cm, Bauhöhe 29,0 cm*/ 34,0 cm*/ 39,0 cm*, Gewicht 87,0 - 95,8 kg, mit Vorformung für senkrechten Anschluss DN150, mit ACO DRAIN Sicherheitsfalz (SF) auf der Auslaufseite, mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Guss (GG), mit Stegrost aus Kugelgraphitguss (GGG), Schlitzweite 18mm jeweils spezialbeschichtet, Belastungsklasse D 400 - F 900 nach ÖNORM EN 1433, Einlaufquerschnitt 935 cm²/m, Wasserspiegelgefälle* Sohlengefälle als Stufengefälle* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |  |  |
|  | Angebotenes System: ........................ (Bieterangabe) |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 200 K, siehe Pos. 01, jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 29,0 cm* / 34,0 cm* / 39,0 cm* mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® S 200 K Übergangsstück aus Polymerbeton P, zur Überbrückung von 5 cm Höhendifferenz bei Verlegung mit Stufengefälle, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Entwässerungsrinne S 200 K, siehe Pos. 01, jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, für Bauhöhe 29,0 cm* / 34,0 cm* / 39,0 cm* mit zwei Einlaufseiten, mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit NBR-O-Ring im Boden für senkrechten Abgang DN200, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.5 | ACO DRAIN® S 200 K Einlaufkasten einteilig mit integrierter TÜV-geprüfter Lippenlabyrinthdichtung, mit schraubloser Arretierung System Powerlock, aus Polymerbeton P, Baulänge 50,0 cm, Baubreite 26,0 cm, Bauhöhe 70,0 cm, Gewicht 73,5 kg, mit zwei Einlaufseiten, passend für die Rinnen S 200 K flüssigkeitsdicht anschließbar, mit integriertem Kantenschutz 6mm aus Guss (GG), mit Stegrost aus Kugelgraphitguss (GGG), jeweils spezialbeschichtet, Belastungsklasse D 400 - F 900 nach ÖNORM EN 1433, Einlaufquerschnitt 935 cm²/m, mit integriertem Schlammeimer aus Stahl verzinkt, mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung, Artikel-Nr. 10549 mit Anschluß DN 150, Artikel-Nr. 10550 mit Anschluß DN 200, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.6 | ACO DRAIN® S 200 K Adapter für Fließrichtungswechsel aus Polymerbeton P, mit Gusskante, für Bauhöhe 29,0 cm* / 34,0 cm* / 39,0 cm*, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.7 | ACO DRAIN® S 200 K Kombi-Stirnwand für Rinnenanfang und -ende, aus Polymerbeton P, mit Gusskante, passend für die Rinnen der Pos. 01 und 02, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.8 | ACO DRAIN® S 200 K Stirnwand für Rinnenende, aus Polymerbeton P, mit Gusskante, mit eingeformten NBR-O-Ring, mit Stutzen PE-HD DN 200, passend für die die Bauhöhe 29,0cm* / 34,0cm* / 39,0 cm*, liefern und einbauen. |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.9 | Sicherheitsfalze(SF) am Rinnenstoss dauerelastisch abdichten gem. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers entsprechend bauaufsichrlicher Zulassung für LAU-Anlagen mit: Dichtstoff Masterflex 700 FR GG, in 450 ml Kartusche Primer Masterflex 700 N, in 1 Liter Gebinde Verarbeitungsset 3-teilig (wiederverwendbar) (Industriepistole / Mischständer / Kartuschenrührer) |  |  |
|  | _______St. | ................... | ................. |
| 1.1.10 | ACO DRAIN® Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste, liefern. |  |  |
|  | 1 St. | ................... | ................. |
|  | *Nichtzutreffendes bitte streichen |  |  |